## Slide 1
מעבדה בחשמל 1א'
פרויקט: כדורגל שולחן
שמות המגישים: אלירז קדוש ושירז חיל
מדריך: אייל

## Slide 2
שני מוטות לכול שחקן: שוער ושלושה שחקנים על מוט אחד
שחקן אוטומטי ליריב- רנדומלי במיקום ובסיבוב
על השחקנים להגיב ללחיצת מקש
-תנועה מעלה מטה
-תנועה סיבובית – עומד ושוכב
השחקנים צריכים להיות מסוגלים לגעת בכדור
השחקנים מסתובבים- מתקצרים ומתארכים בזמן הסיבוב
אפשרות להכות בכדור, גודל המכה כאורך הלחיצה (סיבוב מהיר של השחקנים)
אפיון הפרויקט
מוט שלישי לכול שחקן- התקפה
מונה ניקוד (גם על המסך וגם על 7SEG) בכול פגיעה נוספות נקודות המופיעות על המסך
צלילים בסיסיים בפגיעה וניצחון
דרישות:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

## Slide 3
דרישות:
מגוון צלילים נוספים- עבור שער היריב ועבור שער השחקן
פגיעה בדפנות מסגרת המשחק מפחיתה את מהירות הכדור
טיימר זמן משחק שבסופו ניצחון, הפסד או תיקו
הצגת בר עוצמת בעיטה לשחקן וליריב
לחצן המאפשר ריצה מהירה של הטיימר
תוספות:
אפיון הפרויקט
מספר רמות קושי שעולות בשלבים
לחצן mute המאפשר לשחקן לבצע השתקה או השמעה לבחירותו של הצלילים+ הצגה ויזואלית המעידה על כך
הוספת שני לחצנים אשר מעלים באופן בלתי תלוי את ניקוד היריב ואת ניקוד השחקן
הצגה ויזואלית עבור כל שלב מרמות הקושי בדמות מספר השלב
1
2
3
4
5
6
7
8
9

## Slide 4
קלט של מקשים
ארכיטקטורה וחיבורים
פלט תצוגה
פלט צלילים
FPGA
VGA
sound
keypad

## Slide 5
צילומי מסכי המשחק

## Slide 6
צילומי מסכי המשחק
Mute מופעל

## Slide 7
בעזרת מקשי החיצים קובעים את כיוון התנועה של השחקנים האדומים
מקש האנטר מניח רנדומלית את הכדור ליד אחד השחקנים
על השחקן להזיז את כל המוטות שלו ביחד באמצעות מקשי המקלדת
המטרה להכניס את הכדור לשער היריב ולמנוע ממנו להיכנס לשער שלנו כאשר לחיצה ממשוכת על המקשים 4 ו-6 מביאה לעוצמת המכה לגדול.
הבקעת גול בשער היריב מעלה את ניקוד השחקן והבקעת גול של היריב מעלה את ניקוד היריב. למשחק שלוש רמות קושי.
resetN
קביעת כיוון התנועה בעזרת המקשים:
2- מטה
4- שמאלה
6- ימינה
8- מעלה
ENTER- ממקם רנדומלית את הכדור ליד אחד השחקנים
הוראות הפעלה:
Cheat_ rival
Cheat_gamer
Start_of_game
mute
Turbo_timer
ניקוד יריב
ניקוד שחקן
עוצמת בעיטת שחקן
timer
עוצמת ביעטת יריב

## Slide 8
ברמת הקושי הראשונה (קלה) על השחקן להבקיע 2 שערים על מנת לנצח כאשר מהירות שחקני היריב היא איטית
הוראות הפעלה:
רמת קושי 1
רמת קושי 2
רמת קושי 3
ברמת הקושי השנייה (בינונית) על השחקן להבקיע 5 שערים על מנת לנצח כאשר מהירות שחקני היריב היא בינונית
ברמת הקושי השלישית (קשה) על השחקן להבקיע 10 שערים על מנת לנצח כאשר מהירות שחקני היריב היא מהירה

## Slide 9
סכמת מלבנים
KBD
Object MUX
State machine
VGA
Gamer Rods logic
sound
7SEG display
Game controller
Rival Rods logic
Red player logic
Ball move
Blue player logic
Gamer Rods draw
Rival player draw
Red player draw
Ball draw
Blue player draw
Timer logic
background draw
mute/unmute draw
Game status draw
END_OF_GAME draw
Timer draw
Gamer score draw
Rival score draw
Level draw
Gamer score logic
Rival score logic

## Slide 10
היררכיה עליונה-מבט על

## Slide 11
היררכיה עליונה
בלוק game controller: מטפל בכל ההתנגשויות בין הכדורים, השחקנים האדומים (שחקן) והכחולים (יריב) והלוח של השולחן. אחראי על עדכון כאשר יש הבקעה של שער השחקן ושל שער היריב.
בלוקי gamer score וrival score: הבלוקים בהם מחושב הניקוד של השחקן ושל שחקן היריב+ אחראיים על בקשת הציור על המסך+על 7SEG.

## Slide 12
היררכיה עליונה
בלוק הכדור (אחראי גם על תנועה וגם על תצוגה)
בלוק המקלדת+ בלוק מחלק השעון
sounds
בלוקי timer

## Slide 13
היררכיה עליונה
gamer and rival move and display
gamer and rival rodes display and move
בלוקי -level display and mute display
שני הבלוקים העליונים משמשים להצגה ויזיאולית המעידה על השתקת הצלילים+ שני הבלוקים התחתונים משמשים להצגה של רמת הקושי במשחק
בלוק ה-background -הבלוק בו נעשה שימוש על מנת לצייר את רקע הכדורגל השולחני כולל שערי היריב והשחקן

## Slide 14
היררכיה עליונה
- VGA Controller
אחראי על שרטוט כל הגרפיקה למסך
  - Object Mux אחראי על בחירת הגרפיקה שתופיע עבור כל פיקסל במסך, זאת מתוך כל האובייקטים שיש להם בקשת ציור למסך

## Slide 15
היררכיה עליונה
בלוק state_machine- מכונת המצבים העיקרית של המשחק, אחראית על מעבר בין המצבים השונים במשחק- בין רמות הקושי של המשחק ומצב תחילת ותום המשחק
בלוקי הצגת סטטוס המשחק-הבלוק התחתון אחראי להגיש בקשה לציור מצב תום המשחק+ הבלוק העליון מציג את מצג הניקוד

## Slide 16
תיאור מודול ראשוןBall_Block-

## Slide 17
ball_block Module
מאפיינים מרכזיים:
כניסות עיקריות
יציאות עיקריות
clk
start_of_game
CollisonBorder/gamer
StartOfFrame
BallRGB
Gamer_power
Rival_power
Clk_50
מקשי חיצים/אנטר
resetN
אחראי בהתאם לכניסותיו הן על על תנועה והן על תצוגה של הכדור
תנועה של הכדור תוך כדי חישוב המהירות בכל פריים בהתחשב בתאוצה ובחיכוך
לחיצה על מקש ה-Enter ממקמת את הכדור רנדומלית ליד אחד השחקנים
לאחר שהשחקן פוגע בכדור, עוצמת הבעיטה מתאפסת
היציאות הקשורות לעוצמת המכה נועדו לתאר את ההשפעה על עוצמת הבעיטה בהתחשבות במשך הלחיצה על המקשים כך שבלחיצה ממשוכת על 4 או 6 (ימינה/שמאלה) הכדור צובר מהירות שעולה באופן לינארי עם הזמן ולאחר עזיבת המקש עוצמת הבעיטה יורדת באופן לינארי בזמן (במוד טורבו זה קורה אף באופן מהיר יותר) באופן דומה אצל היריב רק באופן רנדומלי
BallDR
Pixel X/Y
GamerUpdateGoal
RivalUpdateGoal
היציאה העיקרית הינן הנוגעות לציור הכדור ולבקשה לציור הכדור על המסך

## Slide 18
תיאור מודול שני- מכונת המצבים

## Slide 19
State_machine moudle
מאפיינים מרכזיים:
כניסות עיקריות
יציאות עיקריות
CountL/countH
Gamer_score/rival_score
Reset timer/gamer_score/rival_score
Gamer_goal/rival_goal
Start_of_game
END_OF_GAME/LEV_NUM/Gamer_goal,rival_goak
display
Sounds (win,loss,gamer_goal,rival_goal)
מכונת המצבים אחראית על המעבר בין כל שלבי ואופציות המשחק האפשריות, אחראית על איפוס הנקודות בין רמות הקושי במשחק, על תחילת הרצת שעון המשחק היורד בעת לחיצה על תחילת המשחק. כלומר אחראי על זיהוי מצב המשחק והתקדמות לרמת הקושי הבאה או לחילופין למצב של תום המשחק.
אחראי גם על הוצאת אותות המעידים על ניצחון, הפסד, שער היריב ועל שער השחקן.
Rival_speed

## Slide 20
מכונת המצבים
מכונת המצבים בעלת חמישה מצבים:
מצב idleהוא הראשון, הכניסה אליו היא על ידי resetN. במצב זה המשתמש יכול להתחיל את המשחק, בעת לחיצה על לחצן startGame.
מצב EASY_MODE הוא השלב ברמת הקושי הראשונה במשחק, בו שחקני היריב בעלי מהירות נמוכה. מעבר ממנו לרמת קושי בינונית במשחק, כלומר למצב MID_MODE מתבצעת על ידי הבקעת 2 שערים. אם שחקני היריב מבקיע 2 שערים או אם ה-timer מגיע ל-0, אז נעבור למצב של END_OF_GAME.
מצב MID_MODE הוא השלב ברמת הקושי השנייה במשחק, בו שחקני היריב בעלי מהירות בינונית. מעבר ממנו לרמת קושי קשה במשחק, כלומר למצב HARD_MODE מתבצעת על ידי הבקעת 5 שערים. אם שחקני היריב מבקיעים 5 שערים או timer מגיע ל-0, אז נעבור למצב של END_OF_GAME.
מצב HARD_MODE הוא השלב ברמת הקושי האחרונה במשחק, בו שחקני היריב בעלי מהירות גבוהה. מעבר ממנו לרמת קושי קשה במשחק, כלומר למצב HARD_MODE מתבצעת על ידי הבקעת 10 שערים. אם שחקני היריב מבקיעים 10 שערים או timer מגיע ל-0, אז נעבור למצב של END_OF_GAME.
מצב END_OF_GAME מצב של תום המשחק, בו השחקן יכול לנצח, להפסיד או להגיע לתיקו.

## Slide 21
זיהוי באג -
בעיה:
פתרון:
/
/
SIGNAL TAP

## Slide 22
סיכום ומסקנות
סיכום:
ביצוע הפרויקט היווה התנסות אמיתית ראשונית בתחום החומרה הן בפן התכנון וכתיבה בשפה לתיאור חומרה והן בביצוע
נהנו רבות מביצוע הפרויקט ומהאפשרות לראות הלכה למעשה את החומר התיאורטי מתממש בפן המעשי תוך מתן דרור ליצירתיות ואף בהתאם לרוח תקופת המונדיאל

## Slide 23
סיכום ומסקנות
מסקנות:
כאשר עושים שימוש בביטמאפ, מומלץ במידת האפשר להשתמש ביטמאפ המורכב מביט אחד לשם קיצור זמן קומפילציה
לבצע בדיקות תכופות לצורכי וידוא הרצה תקינה של הקוד תוך שמומלץ לא לבצע הרבה שינויים בבת אחת. לאחר כל שינוי קטן נמליץ לבצע עצירה לשם בדיקה ואף כאשר חלק מסוים עובד רצוי ליצור קובץ archive עבורו
מומלץ לעשות שימוש ב- Signal Tap לשם דיבוג הקוד. השימוש הכי יעיל בגילוי תקלות הנוגעות לתזמון של האותות בין בלוקים שונים
אפיון מוקדם של חלקי הפרויקט יעזור לבנייה יעילה שלו. רצוי לפרקו לחלקים קטנים תוך התמקדות בהם ואט אט לשלבם זה בזה כאשר עובדים כהלכה

## Slide 24
משחק מהנה!
תודה רבה על ההקשבה